# WILD produziert neue Generation der UltraCamX

– die UltaCam Xprime

Die WILD GmbH hat kürzlich die ersten Modelle der neuen „UltraCam Xprime“ ausgeliefert. Die 196 Megapixel-Digitalkamera mit acht Objektiven liefert Luftaufnahmen im größten Bildformat, das derzeit weltweit am Markt erhältlich ist.

Sie gilt als Weltmarktführer unter den hochauflösenden digitalen Luftbildkameras und setzt seit 2006 unter anderem auf der Internet Mapping-Plattform „Virtual Earth“ und dem Kartensuchdienst „Live Maps“ von Microsoft neue Standards in Sachen Geoinformationsdaten: die „UltraCamX“, die vom Österreichischen Unternehmen WILD GmbH produziert wird. Der Opto-Mechatronik-Spezialist hat nun die ersten Kameras der weiterentwickelten Nachfolge-Serie, der „UltraCam Xprime“ (UCXp), erfolgreich ausgeliefert. Pro Jahr werden am Standort in Völkermarkt/ Österreich rund 40 Kameras des neuen Modells hergestellt.

# Noch höhere Auflösung & unbegrenzte Speicherkapazität

Die erstaunlichen Eckdaten der digitalen 196 Megapixel-Luftbildkamera sollen auch in Zukunft Kunden weltweit überzeugen. So ist vor allem die Auflösung der Bilder sowie die Speicherkapazität weiter verbessert worden. Jedes Bild, das mit der neuen „UltraCam Xprime“ aufgenommen wird, kann mit einer Auflösung von 17.310 mal 11.310 Pixel aufwarten. Das ist das größte Bildformat, das derzeit weltweit verfügbar ist. Während des Fluges kann die „UltraCam Xprime“ ein gestochen scharfes Bild mit einem Datenvolumen von 624 Mega Bytes pro Sekunde produzieren. Die bereits dritte Generation der digitalen Großformat-Luftbildkamera kann die Daten unbegrenzt speichern, da die mobilen Speichereinheiten „on the fly“ gewechselt werden. Und sie ist noch robuster als ihre Vorgängermodelle. Luftgeschützt und vibrationsentkoppelt hält sie starken Erschütterungen während des Flugbetriebes ebenso stand wie den hohen Temperaturunterschieden. Bessere Sensoren mit kleineren Pixeln erlauben eine noch höhere Auflösung. Die Computer an Bord arbeiten parallel, um die riesige Datenmenge in kürzest möglicher Zeit auszulesen und abzuspeichern.

Österreichisches Know-how sorgt für Welterfolg 
Entwickelt wurde die „UltraCam Xprime“ in Graz von der Vexcel Imaging GmbH, der Photogrammetry Division von Microsoft. WILD ist jedoch von Beginn an ständig in die Weiterentwicklung involviert. Allen voran im Bereich Mechatronik hat die WILD GmbH an der Verbesserung der neuen Generation mitgewirkt. Die „UltraCam Xprime“ liefert sowohl eine sehr gute radiometrische Qualität, welche speziell in Bildern mit Licht und Schatten, wie es oftmals im Gebirge der Fall ist, zum Tragen kommt, als auch eine exakte geometrische Genauigkeit. Aus einer Höhe von 300 Metern über dem Grund schafft sie eine Bodenauflösung von 1,8 cm, wobei Objekte mit einer Größe von 3,6 cm noch erkannt werden.

Die Auflösung wird über die Flughöhe gesteuert, die Optik ist fix. Die Luftbildkamera verfügt über ein neuartiges Linsensystem, bestehend aus insgesamt 8 optischen Linsen, die ein 1:3 Verhältnis zwischen Panchromati-schen und Farbbildern ergibt. Neun graue Pixel werden mit drei Farbpixel eingefärbt. Somit erhält man eine optimale Bildqualität in Farbe als auch in Farbinfrarot (CIR). Das Verhältnis von 1:3 zwischen Farbe und Grauwerten ist in der Fotogrammmetrie als auch im Bereich der Satellitenbildtechnologie ein Standard.  Ein höheres Verhältnis würde über das Ziel hinausschießen, da das menschliche Auge die höhere Anzahl von Farben nicht mehr unterscheiden kann.  Bei der UltraCam Xprime arbeiten 13 CCD Sensoren (9 pan, 4 color) gleichzeitig. Die Farbtiefe beträgt 12 bis 13 Bit je Pixel und Grundfarbe. Die Luftbildkamera nimmt 14 Bit auf, gerechnet wird mit 16 Bit und zur Geltung gebracht werden 12,9 Bit, das sind 7400 Grauwerte für jede Grundfarbe. Aufgrund dieser herausragenden Qualität der Bilder kann man auch noch auf spiegelnden Dächern oder in tiefen Häuserschluchten Details erkennen.

6.600 Bilder je austauschbare Festplatte

Die Daten der „UltraCam Xprime“ werden auf austauschbaren Dateneinheiten DXp gespeichert und transportiert. Um die enormen Datenmengen speichern zu können, verfügt das Computersystem über eine redundante Speicherkapazität von insgesamt 8,4 Terabyte.  3 Gigabits pro Sekunde werden ständig von der Luftbildkamera zur Verarbeitungs-Unit bewegt. 14 CPUs sind parallel damit beschäftigt, die Daten zu verarbeiten und zu speichern. Die Festplatten sind austauschbar und können jeweils 6.600 Bilder speichern. Die Bilder der „UltraCam Xprime“ sind für jede gängige photogrammetrische Software kompatibel.

Die einzigartige Kombination aus Elektronik- und Optik-Know-how war ein entscheidendes Kriterium für die Vexcel Imaging GmbH, WILD mit der Herstellung der Luftbildkamera zu beauftragen. Über 35 Jahre Erfahrung im Bereich der Opto-Mechatronik fließt in die Serienproduktion der „UltraCam Xprime“, die höchste Kompetenz erfordert. „Durch die Komplexität dieses Produktes muss jeder einzelne Handgriff sitzen. Nur speziell geschulte WILD Mitarbeiter können diese Kamera zusammenbauen“, so Stefan Werkl, Leiter des Geschäftsbereichs Technische Optik bei WILD. Die Luftbildkamera ist in der Lage starken Vibrationen – beispielsweise auf nicht asphaltierten Start- und Landebahnen - ebenso zu trotzen wie hohen Temperaturunterschieden. „Durch die Flugaufnahmen muss weiters sichergestellt werden, dass die Vorwärtsbewegung keine Bewegungsunschärfen in den Bildern verursacht. Die „UltraCam Xprime“ kompensiert bis zu 50 Pixel Bewegungen.

# Einsatzbereich der Digitalen Luftbildkamera

Die „UltraCam Xprime“ wird, wie bereits ihre Vorgängermodelle, in den Rumpf spezieller Flugzeuge eingebaut, von denen aus sie in 300 bis 7.000 Metern Höhe digitale Luftbilder in einzigartiger Präzision aufnimmt. Die Kamera liefert unter anderem das Bildmaterial für die Daten, um 3-D-Darstellungen von ganzen Städten auf Virtual Earth zu erzeugen. Derzeit bietet Microsoft seinen Usern bereits 500 Städte weltweit, die mit Hilfe des automatisierten Photogrammetry-Prozesssystems in 3D-Optik „gebaut“ wurden. Bis 2012 sollen 3000 Städte weltweit und etwa 1000 Städte in Europa in 3-D-Auflösung zu finden sein.

###### UltraCam-Xp

Technische Spezifikationen

Image Product Specification

Image format 	            Analogous to an aerial film image at a format of 23 cm x 15 cm, scanned at 13 μm

Image data formats                                            JPEG; TIFF with options for 8 and 16 bits, standard tiff format

Image storage format in leve            Full resolution panchromatic, separate color channels at color resolution

Color at level 3 		                     Full resolution R, G, B, Near-IR channels, planar or pixel-interleaved

Digital Camera Technical Data (Sensor Unit S-X)

Panchromatic image size 							      17,310 * 11,310 pixels

Panchromatic physical pixel size 						                                  6 μm

Input data quantity per image 							   624 Mega Bytes

Physical format of the focal plane 						           104 mm * 68.4 mm

Panchromatic lens focal distance 					                                           100 mm

Lens aperture										f= 1/5.6

Angle-of-view from vertical, cross track (along track) 			                                           55° (37°)

Color (multi-spectral capability) 						    4 channels -- RGB & NIR

Color image size 								          5,770 * 3,770 pixels

Color physical pixel size 							                                  6 μm

Color lens system focal distance 							                 33 mm

Color lens aperture								             f = 1/4.0

Color field of view from vertical, cross track (along track)                                                                   55° (37°)

Shutter speed options								     1/500 to 1/32

Forward-motion compensation (FMC) 						     TDI controlled

Maximum FMC-capability 									50 pixels

Pixel size on the ground (GSD) at flying height of 500 m (at 300m) 		                 2.9 cm (1.8 cm)

Frame rate per second (minimum inter-image interval) 		                     1 frame per 2 seconds

Analog-to-digital conversion at 					                                             14 bits

Radiometric resolution in each color channel 					                              >12 bit

Physical dimensions of the camera unit 					       45cm x 45cm x 60 cm

Weight 											  ~ 55 kg

Power consumption at full performance                                                                                                 150 W

In Flight Data Storage D-X and Data Processing C-X

In-flight storage capacity 	                                                                                             per D-X unit ~4.2 TB

In-flight capacity to collect uncompressed frames                                                per D-X unit ~ 6600 images

Method of exchanging D-X units in-flight					        In less than 3 minutes

Configuration of Storage D-X and Computing C-X 	C-X with 14 Pentium-M CPUs; each D-X with 14 disks

Redundancy 					       Storing mirror images of the data on two DX units

Data transfer into office environment 	Removable D-X data units; docking station (optionally mobile)

Physical dimensions 					Width 50cm x Depth 36cm x Height 65 cm

Weight of C-X + 2 D-X 						                                          < 92 kg

Weight of C-X 										 ~ 65 kg

Weight of single D-X 							                             ~ 16 kg

Power consumption at full performance 					                                700 W

Image geometric accuracy 							       Approximately ±2 μm

##### Daten und Fakten zum Unternehmen WILD GmbH

Das international agierende High-tech Unternehmen WILD beschäftigt sich seit über 35 Jahren mit der Entwicklung und Produktion von Systemen und Baugruppen für die Bereiche Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Technische Optik und Halbleiterindustrie. Führende Unternehmen weltweit vertrauen auf das Know-how aus Österreich. WILD wird als Systemlieferant und Produktionsbetrieb für Komplettgeräte in der Medizintechnik und Technischen Optik geschätzt. Ob Operations-Mikroskope, Ophtalmoskope, digitale Photogrametrie-Systeme oder Laborgeräte mit optischen Messverfahren – die Produkte zeichnen sich durch innovative Entwicklungen, optimale Fertigungsprozesse mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis sowie hohe Qualitätsstandards (Zertifizierung nach EN 13485 und 9100) aus. Derzeit beschäftigt die WILD GmbH mit Sitz in Völkermarkt/ Kärnten 250 Mitarbeiter. Die WILD GmbH plant in den nächsten drei Jahren eine Umsatzerhöhung von 30 % auf rund 47,4 Mio. €.

Fotos WILD GmbH & Microsoft: Abdruck honorarfrei

Foto 18: Die Luftbildkamera „UltraCam Xprime“ verfügt über ein neuartiges Linsensystem bestehend aus insgesamt 8 optischen Linsen

Foto 23: Nur speziell geschulte WILD Mitarbeiter können die UltraCam Xprime zusammenbauen

Foto 25: WILD Geschäftsführer Mag. Thomas Jost freut sich über die Produktion von rund 40 Luftbildkameras pro Jahr am Standort Völkermarkt

Fotos Microsoft: Die UltraCam Xprime nimmt in 300 bis 7.000 Metern Höhe digitale Luftbilder in einzigartiger Präzision auf